## Slide 1
REPOSITORY TECHNICAL OVERVIEW
ChronosHFT
Paper-first 加密货币做市运行时
架构 · GLFT · OMS · 风控 · 数据校准 · AWS 运维
Repository snapshot · 2026-07-31
Notes: [Sources]
- README.md
- pyproject.toml
[/Sources]

## Slide 2
这是一套运行时，不是一段做市公式
02
系统把市场数据、策略、执行真相、风险、持久化和运维分成明确边界。
3
事件通道
market / execution / cold
7
Paper 事实数据集
fills 到 market samples
928
自动化测试
当前全量测试通过
Notes: [Sources]
- event/engine.py
- oms/paper_trade_database.py
- tests/ (pytest -q: 928 passed)
[/Sources]

## Slide 3
主链路把行情决策与执行真相分开
03
蓝色表示实时流；灰色表示异步观测与操作面。
Binance
公开行情
Event Engine
market lane
Data Cache
市场真相
GLFT
报价决策
Risk + OMS
发送闸门
Paper Gateway
本地执行
execution lane
ACK · fill · account
JSONL journal
审计真相
SQLite v4 + Dashboard
查询与观测
Independent Risk Supervisor
独立进程校验账户、技术健康与 rearm 条件；异常时 fail closed。
Notes: Follow the blue flow left to right, then show execution truth returning through its own lane.
[Sources]
- main.py
- event/engine.py
- strategy/glft.py
- risk/manager.py
- oms/engine.py
- gateway/binance/paper_gateway.py
[/Sources]

## Slide 4
三条事件通道隔离不同延迟预算
04
MARKET
行情状态更新
订单簿、mark price 与 aggTrade 进入独立队列。慢处理阈值默认 5 ms，避免策略输入被 UI 或磁盘拖慢。
EXECUTION
执行真相优先
ACK、成交和账户更新独立调度。慢处理阈值默认 20 ms，直接驱动 OMS 账本与风险状态。
COLD
观测异步落地
Dashboard、日志和 SQLite 投影在冷通道处理。即使观测变慢，也不应进入行情热路径。
Notes: [Sources]
- event/engine.py
[/Sources]

## Slide 5
GLFT 提供骨架，在线状态负责适应
05
核心公式
λ(δ) = A · e^(−kδ)
A/k 描述距离 mid 不同深度的成交强度；GLFT 再结合波动率、风险厌恶和库存，得到双边连续报价。全部单位固定为 log-bps 与秒。
当前运行配置
adaptive = enabled | alpha = disabled
✓
Side intensity + Hawkes
买卖侧 A/k 与短期自激强度分开处理
✓
Flow + microprice
订单流不平衡与 microprice 转为逆向选择成本
✓
Markout + queue
100/500/1000 ms markout 与排队等待成本
✓
Portfolio covariance
多资产库存风险使用动态协方差与收缩估计
✓
Robust sizing
最坏参数场景与离散手数效用共同约束报价
Notes: [Sources]
- strategy/quote_math.py
- strategy/glft.py
- alpha/glft_adaptive.py
- config/strategy/glft.json
[/Sources]

## Slide 6
一笔订单必须穿过三个确定性阶段
06
01
报价意图
策略产出价格、方向、手数与标签；tick、最小价差和持仓容量仍由执行政策收敛。
02
风险与 OMS
pre-trade 风控、capability mode 与 outbound gate 共同决定是否允许发送。拒绝原因可追踪。
03
回报与对账
ACK、fill、cancel 和账户真相进入 execution lane；未知状态触发重查、冻结或人工 rearm。
Notes: [Sources]
- strategy/glft.py
- risk/manager.py
- oms/order_policy.py
- oms/submit_settlement.py
- oms/exchange_event_processor.py
[/Sources]

## Slide 7
系统默认失败关闭，而不是继续赌状态
07
当行情、账户、时钟、持久化或交易所真相不再可信，系统会冻结能力、关闭发送闸门，并要求可审计的恢复步骤。
发送前
价格合理性
名义金额与持仓上限
post-only / reduce-only
模型 readiness
运行中
行情新鲜度
ACK timeout 与重查
API 配额与重连
黑天鹅与日损失
恢复时
fsync JSONL journal
启动重放与 reconciliation
独立 supervisor
两阶段人工 rearm
Notes: [Sources]
- oms/lifecycle_controller.py
- oms/durability_manager.py
- risk/independent_supervisor.py
- main.py
[/Sources]

## Slide 8
Paper 与 Live 共享行情，不共享成交真相
08
Paper 用生产公开行情驱动本地模拟器；这能验证系统行为，却不能证明真实 RPI 排队位置、零售对手方资格或成交概率。
PAPER
BINANCE_MAINNET_PUBLIC
LOCAL_SIMULATOR
LIVE
PRIVATE API + USER STREAM
真实交易所订单与账户
可验证：报价逻辑、风控、OMS、时延、日志、模型候选。
仍需：签名 permit、真实 RPI ACK、限额校准单和 OOS 证据闭环。
Notes: [Sources]
- README.md
- config/execution.json
- config/paper_trade.json
- strategy/formula_governance.py
- scripts/calibrate_paper_models.py
[/Sources]

## Slide 9
SQLite v4 把 Paper 运行变成可校准数据
09
JSONL journal 是审计真相；SQLite 是异步、可查询、可迁移的观测投影。
数据集 | 记录内容 | 主要用途 | 采样
fills | 成交、费用、触发交易、队列与报价年龄 | PnL / 成交质量 | 每笔
order_events | NEW / partial / cancel / reject / expire | 右删失暴露 | 每状态
strategy_samples | mid、fair、A/k、流毒性、时延、公式版本 | 决策解释 | 1 s / symbol
fill_markouts | 100 / 500 / 1000 ms signed markout | 逆向选择 | 每成交×期限
account_samples | equity、margin、预算与现金流 | 风险归因 | 1 s
system_events | freeze、reconnect、watchdog、API weight | 技术健康 | 每异常
market_samples | mark/index、basis、funding 与链路时延 | 市场状态 | 1 s / symbol
Notes: [Sources]
- oms/paper_trade_database.py
- README.md
[/Sources]

## Slide 10
模型校准是离线候选流程，不会自动接管报价
10
记录
挂单暴露与未成交撤单
实际 fills 与 queue context
条件 markout
basis、funding、时延
估计
A/k：右删失强度似然
markout：标准化 ridge
严格 causal as-of join
按 symbol × side 建模
验证
时间块 bootstrap
chronological walk-forward
常数基线比较
SHA256 固化产物
01
02
03
candidate_only = true | activation_permitted = false
Notes: [Sources]
- alpha/paper_calibration.py
- scripts/calibrate_paper_models.py
[/Sources]

## Slide 11
AWS 部署路径已经收敛为三步
11
01
Clone + bootstrap
锁定 uv、CPython 与 uv.lock；配置检查固定为 Paper，不触碰主机 Python。
02
systemd service
非 root 用户运行；拒绝重复 Python 进程；SIGINT 触发撤单、持久化与有序退出。
03
SSH tunnel
Dashboard 仅监听 127.0.0.1:8765；安全组无需开放 8765。
当前 Paper profile：t3.small · 10,000 USDT · SNDKUSDT
Notes: [Sources]
- README.md
- scripts/bootstrap_aws.sh
- scripts/install_systemd_service.sh
- deploy/systemd/chronoshft.service.in
[/Sources]

## Slide 12
CURRENT READINESS
继续积累 Paper 证据，
但不要把模拟成交当成 Live 优势
现在：验证稳定性、逆向选择、A/k 与 markout OOS
下一步：在线影子估计，不自动影响订单
Live 前：真实 RPI ACK、签名授权、限额校准与晋升门槛
Notes: [Sources]
- README.md
- strategy/model_readiness.py
- config/strategy/model_readiness.json
[/Sources]